| 3.2 | ……… m² | Creano® Plus Mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, Einstein-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Bogensatz Feldbreite x Stich x Dicke, Bogensatz 160 mm: 900 x 186 x 120 mm, DIK Kleinpflaster 4-Stein-System, Dicke 120 mm, DIK Farben zur Auswahl: granit/schiefer nuanciert 128, porphyr/schiefer nuanciert 129 Hersteller: BERDING BETON GmbH Steine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |