| 3.2 | ……… m² | Modula Plus® Bogensatz Bogensatz bestehend aus 16 unterschiedlichen Keilsteinen, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-System, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Der Winkel beträgt 1,8°; ein Bogensatz entspricht einer Breite von 3,20 m; je Vollkreis werden 200 Bogensätze benötigt. Einzelsteinlänge: 20 cm Einzelsteinbreite: von 10 - 20 cm Dicke: 8 cm / 10 cm Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | .......... | .......... |
| --- | --- | --- | --- | --- |