| 3.2 | …….… m² | Tegula® plan Rechteck- und Quadratpflastersteine, zweischichtig (mit Natursteinvorsatz), mit ebener, scharfkantiger Oberfläche (plan), ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 100 x 100 mm ( 97 x 97 x 80 mm) DI 100 x 150 mm ( 97 x 147 x 80 mm) DI 150 x 150 mm (147 x 147 x 80 mm) DI 200 x 150 mm (197 x 147 x 80 mm) DI 300 x 200 mm (297 x 197 x 80 mm) DIK 225 x 150 mm (222 x 147 x 80 mm) DI – Exklusivformat auf Anfrage Bischofsmützen 150 x 211 mm (147/75/208 x 80 mm) DI – Exklusivformat auf Anfrage Farben zur Auswahl: naturgrau 001, graphit hell 034, anthrazit 033, grau steinmix 120 (nicht im Format 22,5/15 erhältlich), grau/schwarz nuanciert 094, braun/schwarz nuanciert 085 (nicht im Format 22,5/15 erhältlich), rot/schwarz nuanciert 083, sand/beige nuanciert 057, schiefer/beige nuanciert 077, rot/schwarz nuanciert 083, mokka nuanciert 0129 (nur im Format 22,5/15 erhältlich) Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............. |
| --- | --- | --- | --- | --- |