| 3.2 | ……… m² | Triada® Caprice® Rechteck- und Quadratpflastersteine, 3-Stein-System, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit kristalliner Glanzoberfläche, mit Verbundnocken zur Verschiebesicherung, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 140 mm (207 x 137 x 80 mm) DI 210 x 210 mm (207 x 207 x 80 mm) DI 280 x 210 mm (277 x 207 x 80 mm) DIK nur als Lage (1,06 m2) lieferbar, Einzelsteine sind nicht erhältlich Farben zur Auswahl: anthrazit 153, muschel/sand nuanciert 164, bianco 163 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |