| 3.2 | ……… m² | Merano® Rechteckpflasterplatten, ohne Fase, mit Abstandhalter, mit Imprägnierung CleanControl carelevel 3, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1339 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 60 mm: 800 x 400 mm (797 x 397 x 60 mm) DIKPU 7 Farben zur Auswahl: marmor dunkel 140, nero nuanciert 142, creme nuanciert 147 Hersteller: BERDING BETON GmbH Platten aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5) mm Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |