| 3.2 | ……… m² | Savona®-Platte kardinal Quadrat- und Rechteckpflasterplatten, mit Fase, ohne Abstandhalter, mit kugelgestrahlter Oberfläche, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1339 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 42 mm: 800 x 400 mm (797 x 397 x 42 mm) DILPU 3 Farben zur Auswahl: basalt-graphit 671, basalt-anthrazit 670, granit-gelb 354 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 40 mm: 400 x 400 mm (397 x 397 x 42 mm) DILPU 7 Farben zur Auswahl: grau-weiß 680, basalt-weiß 681, basalt-schwarz 682, grau 683, granit-gelb 354 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 40 mm: 600 x 400 mm (397 x 397 x 40 mm) DILPU 4 800 x 400 mm (797 x 397 x 40 mm) DILPU 3 Farben zur Auswahl: grau-weiß 680, basalt-schwarz 682, granit-gelb 354 Hersteller: BERDING BETON GmbH Platten aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5) mm Fugen unter Beachtung der DIN 18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen und verfugen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | …......... |
| --- | --- | --- | --- | --- |