| 1.0 | …….… m² …….… m² | Interlock Rasenplatte (profiliert/eben) als Flächenbefestigung ohne Fase, Interlocking-System zur Verschiebesicherung, Grünflächenanteil: ca. 30%, mit ebener (geräuscharm) oder profilierter Oberfläche, BGB-RiNGB Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 120 mm: 400 x 400 mm (398 x 398 x 120 mm) 600 x 400 mm (598 x 398 x 120 mm) Farben zur Auswahl: naturgrau 001 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |