| 3.2 | ……… m² | Mammut-Rasenstein Typ AV Quadratpflasterstein, Grünflächenanteil ca. 30%, mit Fase, mit Abstandhaltern, BGB-RiNGB Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 225 x 225 mm (222 x 222 x 80 mm) Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 225 x 225 mm (222 x 222 x 100 mm) Farbe: naturgrau 001 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |