| 3.2 | ……… m² | Öko-Nockenstein Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, Dränfugenanteil ca. 12 %, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 105 mm (199 x 94 x 80 mm) DI - VE in der Verlegeeinheit sind acht Halbsteine enthalten Farbe: naturgrau 001 (weitere Farben auf Anfrage) Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern. In Anlehnung an die DIN 18318 empfehlen wir bei einer Steindicke < 12 cm einen Fugenabstand von 3 - 5 mm und bei einer Steindicke > 12 cm einen Fugenabstand von 5 - 8 mm. Unter Beachtung der ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |