| 3.2 | ……… m² | Öko-Zwillit® Rechteckpflastersteine, mit Vorsatz, Steinseiten mit Öffnungen (Dränfugenanteil ca. 11%), mit Scheinfuge, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 240 x 120 mm (237,5 x 114,5 x 80 mm) DI Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 240 x 120 mm (237,5 x 114,5 x 100 mm) DI Farbe: naturgrau 001 (weitere Farben auf Anfrage) Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |