| 3.2 | …….… m² …….… m² …….… m² ………….. | Sicolith® Drän / Sicolith® Flor Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, mit 1 cm oder 3 cm Abstand-Verbundnocke, Rasenfugenanteil (Flor) ca. 30%, Dränfugenanteil (Drän) ca. 12%, Pflasterstein aus Beton, DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 160 x 160 mm (150 x 150 x 80 mm) DI – Sicolith® Drän 240 x 160 mm (230 x 150 x 80 mm) DI – Sicolith® Drän 240 x 160 mm (210 x 130 x 80 mm) DI – Sicolith® Flor Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, sand/beige nuanciert 057, schiefer/beige nuanciert 077 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5) mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |