| 3.2 | ……… m² | Verde Quadratpflasterstein, mit Vorsatz, mit Fase, Flor: Dränfugenanteil ca. 20 %, Rasenfugenanteil ca. 28 % (mit 30 mm Abstandhaltern und 5 mm Abstandnocken zur Verschiebesicherung), Drän: Dränfugenanteil ca. 8 % (mit 10 mm Abstandhaltern und 5 mm Abstandnocken zur Verschiebesicherung), Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 200 mm (188 x 188 x 80 mm) DI – Drän-Stein 200 x 200 mm (170 x 170 x 80 mm) DI – Flor-Stein Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 200 x 200 mm (188 x 188 x 100 mm) DI – Drän-Stein 200 x 200 mm (170 x 170 x 100 mm) DI – Flor-Stein Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |