| Pos. | Menge | Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung | Preis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EP | GP |
|  | € | € |
| 1 | ………m² | Multipode (zusammenhängende Steinformation mit eingezogenem Gitter). Nutzseite der Steine eben mit umlaufender Fase oder bombiert. Fugenbreite in der Formation 30 mm, mit Verlegemaschine auf Pflasterbett einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fortschreiten des Verlegens aus Brechsand-Splitt 1/3 mm oder Splitt 2/5 mm. Bedarf: bei 100 mm Steinhöhe 0,0250 m³/m². Öffnungsanteile/Fugenanteile der Oberfläche ca. 25%. Das Fugenmaterial muss der TL Min-StB 2000 entsprechen. Anschließend abrütteln und erneut schließen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN 18501 Steinhöhe: 100 mm Steinoberfläche: .............................. Abmessung der Formation: .................• .............[m] Farbe: ........................... ............m²/Verlegeeinheit für Maschinenverlegung | ............ | ............ |