| 1 | .......... Stk. | Verkalit®-Ankerstein liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen nur in Verbindung mit Deckwerksteinen verlegen. Abmessung: - 300 / 300 / 180 mm - 300 / 300 / 150 mm - 300 / 300 / 300 mm mit gelenkig angeschlossener umlaufender Nut und Feder. Widerstand gegen Herausziehen des Ankersteins >20 kN. Der Verkalit®-Ankerstein bedarf der Zustimmung durch den AG. Material: Ankerstein aus Beton, einschichtig, Festigkeitsklasse C45/55 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4, XM2, Feuchteklasse WA. Oberflächenbeschichtung der Oberseite mit phosphorisierender Beschichtung und mittig kraftschlüssig eingelassener. Ankerpunkt V4A 1.5.71 zur Anbringung von Sicherungs- und Rettungseinrichtungen. Eine eingebundene Schutzkappe schließt oberflächenbündig und schützt den Ankerkopf gegen Verschmutzung. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |