| Position | Menge | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stück Schachtunterteil SU-M, DN 800 in Gießformqualität (Formerhärtung) Wandstärke 150 mm, in Anlehnung an DIN EN 1917 - DIN V 4034-1 - Typ 2, liefern und nach DIN EN 1610 sowie Arbeitsblatt DWA-A 139 versetzen. Einteilig integriertes Dichtungs- und Lastenausgleichselement nach DIN 4060 und PAS 1004 zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von Vertikal- und Flächenlasten (durch Sandschlauch) vom Muffengrund auf das 70 mm Spitzende unter Ausschluss einer Mörtelfuge, System TOPSEAL Plus, gerader Durchlauf im Hauptdurchfluss, ohne Sicherheitssteigeisen. Gerinne- Bermenausbildung: Beton/Beton Steinzeug/Klinker oder PP-Inliner Bauhöhe bis 2000 mm ab lichte Bauhöhe 1150 -1950 mm nur mit PP-Inliner Bauhöhe: 800/400/550 mm 800/650/800 mm 800/900/1050 mm 800/1150/1300 mm 800/1400/1550 mm 800/1650/1800 mm 800/1900/2050 mm Anschlussnennweite DN 150 „L/FZ“ Anschlüsse: Steck-/Schweißsystem für Steinzeug/PVC/PP/HDPE Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig) |  |  |
|  |  | Stück Schachthals SH-M, DN 800 in Gießformqualität (Formerhärtung) Wandstärke 150 mm, in Anlehnung an DIN EN 1917 - DIN V 4034-1 - Typ 2, liefern und nach DIN EN 1610 sowie Arbeitsblatt DWA-A 139 versetzen. Mit einem in der Muffe mehrfach verankerten, einteiligen Dicht- und Lastenausgleichselement nach DIN 4060 und PAS 1004 zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von Vertikallasten vom Muffengrund auf das 70 mm Spitzende unter Ausschluss einer Mörtelfuge, System TOPSEAL Plus, Gießformqualität oder gleichwertig, ohne Sicherheitssteigeisen. Bauhöhe: 800/625/350 mm 800/625/600 mm 800/625/850 mm 800/625/1100 mm 800/625/1350 mm 800/625/1600 mm 800/625/1850 mm Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig) |  |  |