| Position | Menge | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | System IMPACT BERDING BETON-Schachtunterteil SU-M System IMPACT BASIC besondere Eignung für geringe Einbauhöhen, monolithischer Schacht mit integrierter Berme, Gerinne und Stahlbetonabdeckplatte unter Ausschluss einer Fuge zur Aufnahme einer Schachtabdeckung DN 625 / DN 800, mit Transportankern, in einem Guss hergestellt und in der Form erhärtet, Typ 2, DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen. Beton in Gießformqualität mit SR-Zement und lunkerreduzierter Oberfläche, Betonfestigkeitsklasse C40/50. Optional mit Steigkasten. Wanddicke Nennweite: DN 1000 mind. 150mm  DN 1200 315/150mm  DN 1500 360/170mm  System: IMPACT BASIC oder gleichwertig Anschlüsse: (DN1000 = 200 bis 600, DN1200 bis 800, DN1500 bis 1000, bauhöhenabhängig) Ablauf DN: _____________ mm Zulauf DN: _____________ mm Winkel: _____________ gon Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig) |  |  |